КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА

«АМС-100МК-01»

ИНСТРУКЦИЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА

ШВКС. 695234.013 И

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 3 РЕЖИМ ФИСКАЛИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3.1 Нефискальный режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3.2 Ввод параметров фискализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 3.3 Вывод фискального отчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.3.1 Выбор типа фискального отчета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.3.1.1 Вывод отчета [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3.3.1.2 Вывод отчета [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3.3.1.3 Вывод отчета [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.3.1.4 Вывод отчета [4] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3.4 Активизация ЭКЛЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 3.5 Вывод отчетов по ЭКЛЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 3.6 Закрытие архива ЭКЛЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 3.7 Режим перерегистрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |

Настоящая инструкция предназначена для выполнения налоговым инспектором процедур на контрольно-кассовой машине «АМС-100МК-01» (ККМ) на протяжении всего периода ее эксплуатации:

- фискализация;

- перерегистрация;

- получение фискального отчета;

- активизация ЭКЛЗ;

- получение отчетов по ЭКЛЗ;

- закрытие архива ЭКЛЗ.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К работе на ККМ допускаются работники налоговой инспекции, прошедшие подготовку для работы на данной модели и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ККМ (ФП) - комплекс программно-аппаратных средств в составе ККМ, обеспечивающий не корректируемую, ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, проведенных на ККМ, необходимый для правильного исчисления налогов.

Примечание: ежесуточная (ежесменная) регистрация, далее сменная, означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах с населением ФП при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа.

- ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - долговременное хранение информации без использования внешних и внутренних источников питания.

- НАКОПИТЕЛЬ ФП - специально выделенная микросхема памяти для хранения фискальных данных.

- ФИСКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - информация, подлежащая регистрации в фискальной памяти.

- ФИСКАЛИЗАЦИЯ - включение фискального режима ККМ.

- ИТОГ - сумма, подлежащая регистрации по завершению оформления документа.

- ЧАСТНЫЙ ИТОГ - сумма, формируемая ККМ в процессе оформления документа.

- ИТОГ СМЕННЫХ ПРОДАЖ - сумма итогов документов, оформленных ККМ при регистрации продаж (оказании услуг) в течение смены.

- ИТОГ СМЕННЫХ ПОКУПОК - сумма итогов документов, оформленных ККМ при покупках валюты, оплате переводов, выплате пенсий в течение смены.

- СМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РЕГИСТРЫ - область оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) ККМ, в которой регистрируется проведение денежных сумм через ККМ в течение смены

- ОБЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ РЕГИСТРЫ - область ОЗУ ККМ, в которой регистрируется проведение денежных сумм через ККМ в течение всего срока работы, либо с момента последнего общего гашения.

- ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕГИСТРЫ - область ОЗУ ККМ, в которой регистрируется количество проведенных операций.

- ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ - обнуление сменных денежных регистров фискальных данных.

- ОБЩЕЕ ГАШЕНИЕ - обнуление общих денежных и операционных регистров (кроме регистра количества гашений). Если в ККМ предусмотрено программирование режима работы с накоплением итогов без общего гашения, его включение может производиться согласно ЭД ККМ.

- ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА ЗАЩИЩЕННАЯ (ЭКЛЗ) – устройство предназначенное для работы в составе ККМ. ЭКЛЗ хранит информацию об операциях, проводимых ККМ в течение всего срока службы ЭКЛЗ.

- ЭКЛЗ выполняет следующие основные функции:

- прием от ККМ данных кассового документа (чека, отчета);

- формирование криптографического проверочного кода (КПК) чека (отчета) на основе полученных параметров;

- передача в ККМ вычисленного значения КПК, соответствующего параметрам кассового документа для печати данного документа, как отдельного, в процессе оформления, так и в составе контрольной ленты;

- архивирование и хранение данных, составляющих контрольную ленту;

- накопление сменных итогов в процессе работы;

- формирование данных сменного итога при закрытии смены, занесение и хранение его в энергонезависимой памяти ЭКЛЗ;

- передача в ККМ данных для формирования запрашиваемых отчетов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) значения итога и частного итога не могут быть отрицательными;

2) в процессе формирования частного итога операции сторнирования, коррекции, скидки уменьшают частный итог на соответствующее значение.

3. РЕЖИМ ФИСКАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА МАШИНЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ДО ЕЕ ФИСКАЛИЗАЦИИ.

  - Нефискальный режим

Данный режим машины является учебным и функционирует до момента проведения фискализации. В этом режиме остаются незадействованы только функции регистрации сменных (суточных) отчетов в накопителе ФП и получение фискального отчета, так же остаются незадействованными функции ЭКЛЗ. При оформлении покупки на ТПУ выдается чек в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 1.

Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

- До момента проведения фискализации на каждом печатном документе печатается специальная строка «НЕФИСКАЛЬНЫЙ».

- Проведение фискализации возможно только после получения Z – отчета. В противном случае раздается звуковой сигнал, а на индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

  - Ввод параметров фискализации.

Данный режим машины обеспечивает регистрацию отчетных данных в накопителе ФП по закрытию смены после вывода Z-отчета.

Активизация ЭКЛЗ проходит при проведении фискализации/перефискализации машины, причем на этот момент ЭКЛЗ должна быть новой, все флаги должны иметь нулевое значение. Данные в формате: № ЭКЛЗ,  дата,  № последней перед активизацией закрытой смены заносятся в ФП отдельным слотом и распечатываются в фискальных  отчетах.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ФИСКАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАТЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Каждый раз при проведении фискализации производится приведение состояния машины к первоначальному виду, аналогичному на момент поставки ее с завода.

Для задания пароля доступа к ФП необходимо, в исходном состоянии машины, последовательно нажать:

- клавишу «КР». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- клавишу «КЗ». На индикаторе  высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- клавишу «ЗТ» на индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Х | О | Д | - | 3 | Т | , | С | Б | Р | О | С | - | К | З |

При повторном нажатии клавиши «ЗТ», раздается звуковой сигнал, на  индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать значение пароля доступа к ФП, установленного при предыдущей фискализации (значение кода максимум 6 цифр). При первой фискализации этот пароль равен 0. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Информация при вводе на  индикаторе не высвечивается. При наборе неправильного пароля раздается звуковой сигнал и дается возможность повторно набрать пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При необходимости выхода из режима задания пароля до набора значения пароля нужно нажать клавишу «КР», машина переходит в исходное состояние.

2. Если не подключено ЭКЛЗ на индикаторе высвечивается:

| Н | е | и | с | п | р | а | в | н | о | с | т | ь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | с | в | я | з | и |  | с |  | Э | К | Л | З |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак программирования нового пароля.

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать новое значение пароля (значение кода максимум 6 цифр и он не может быть нулевым). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь | _ | Ф |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

└──────┬──────┘

введенное значение пароля доступа к ФП

Нажать клавишу «ВВ».	С помощью клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На  индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | Н |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее регистрационному номеру машины (максимум 12 цифр). На индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | Н |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

└──────────────┬─────────────┘

введенное значение регистрационного номера машины

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ».      С помощью клавиш «- /(» и «+ /  (» выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И | Н | Н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее идентификационному коду налогоплательщика (максимум 12 цифр). На индикаторе высвечивается:

| Ф | И | С | К | А | Л | И | З | А | Ц | И | Я |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И | Н | Н |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

└─────────────┬─────────────┘

введенное значение идентификационного номера налогоплательщика

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ».  После того, как параметры  фискализации  запрограммированы  в предварительный буфер, их можно вывести на ТПУ нажатием клавиши «КЗ» для оценки правильности ввода. Выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 2.

Рис. 2.

Если по результатам анализа  необходимо внести изменения, то с помощью клавиш «- /(» и «+ /  (», следует выбрать необходимый параметр и повторить ввод данных. Если введенный параметр удовлетворяет, производится их программирование в накопитель ФП по нажатию клавиши «КР». На индикаторе высвечивается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

При аварийном завершении записи выдается звуковой сигнал (3 гудка).

На индикаторе высвечивается код ошибки.

При положительном завершении записи в накопитель БФП машина переходит  в исходное состояние. На ТПУ выводится квитанция в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 3:

Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ:

При оформлении любого документа на чековой ленте  в конце печатается специальная строка, которая несет информацию о регистрации машины.

ПФП  234578963214

└───┬───┘

регистрационный № машины

Затем печатаются специальные строки ЭКЛЗ, которые  несут информацию: первая – регистрационный  номер ЭКЛЗ (10 цифр), вторая - номер документа и криптографический код.

ХХХХХХХХ    #ХХХХХХ

№ документа     криптографический код

Кроме чеков при внесении начальной суммы, снятия суммы, «Х-отчетов» и фискальных отчетов, когда печатается только строка с регистрационным номером ЭКЛЗ.

3.3 Вывод фискального отчета.

В исходном состоянии машины нажать клавишу  «КЗ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т | Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «3Т». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Х | О | Д | - | 3 | Т | , | С | Б | Р | О | С | - | К | З |

При повторном нажатии клавиши «ЗТ», раздается звуковой сигнал, на  индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать пароль доступа к ФП (максимум 6 цифр) вводимая информация на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». При неправильно набранном пароле доступа к ФП осуществляется блокировка работы ККМ до набора правильного пароля. Нажать клавишу  «ВВ». Производится сравнение введенного кода пароля с кодом, записанным в накопителе БФП. При несовпадении кода выдается звуковой сигнал и разрешается повторный ввод пароля доступа к ФП. При совпадении кода пароля можно приступать к выбору типа фискального отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.При ошибочном входе в режим вывода фискального отчета можно выйти из режима до набора пароля доступа к ФП, нажав клавишу «КЗ».

- Если снято питание при выводе фискального отчета, необходимо после включения питания повторить всю процедуру получения отчета.

- Получении фискального отчета возможно только после получения Z-отчета. В противном случае раздается звуковой сигнал, а на индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | с | т | ь |  | п | о | к | у | п | к | и | ! |  |  |  |

    - Выбор типа фискального отчета.

Если код блокировки совпал, на индикаторе  высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

│

тип фискального отчета

Типы отчетов:

1. вывод информации о всех фискализациях и активизациях машины;

- № фискализации/перерегистрации;

- регистрационный № машины;

- идентификационный № налогоплательщика;

- дата проведения фискализации/перенрегистрации;

- № последней смены перед фискализацией/перерегистрации;

- регистрационный № ЭКЛЗ;

- дата проведения активизации ЭКЛЗ;

- № последней записи смены перед проведением активизации.

2. вывод информации по номеру записи сменных отчетов в интервале

(Н1 - Н2).

3. вывод информации по дате проведения записи сменного отчета в интервале (d1 - d2).

4. вывод всей фискальной информации (вместе параметры 1,2, 3).

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

При входе в режим вывода фискальных отчетов 2...4 типов на первой строке индикатора появляется слово «Полный», что соответствует выводу полного отчета с печатью записей по сменным отчетам за указанный период. Для вывода отчета без печати записей по сменным отчетам за указанный период, а только с результирующими цифрами необходимо нажать клавишу «=», после чего на индикаторе на первой строке индикатора появляется слово «Сокращенный», что соответствует сокращенному отчету. В обоих типах отчетов (с печатью записи по контрольным лентам и без нее) печатается фраза:

« Количество сменных отчетов за данный период ХХХХ», где ХХХХ - количество сменных отчетов  за данный период.

3.3.1.1 ВЫВОД ОТЧЕТА  (1(

С помощью клавиш «- /(» и «+ /  (» выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак вывода:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | е | ч | а | т | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На ТПУ выдается протокол фискализации в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 4:

Рис. 4

После вывода информации машина возвращается в исходное состояние режима «Касса».

Если владелец ККМ тот же (т. е. не нужна перерегистрация), то после распечатки реквизитов фискализации/перефискализации, если использовалось несколько ЭКЛЗ, печатаются реквизиты нескольких активизаций ЭКЛЗ.

      - ВЫВОД ОТЧЕТА [2]

С помощью  клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимые параметры для ввода. На  индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 2 |  | с | м | е | н | ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «ВВ».  На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 2 |  | с | м | е | н | ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | М | Е | Н | А |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальному номеру записи сменного отчета (максимум 4 цифры). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «CБ».

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 2 |  | с | м | е | н | ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | М | Е | Н | А |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечному номеру записи сменного отчета (максимум 4 цифры). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «CБ». Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного номера записи с начальным номером записи. Если номер записи менее ( раздается звуковой сигнал. Если больше,  на индикаторе высвечивается признак вывода:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 2 |  | с | м | е | н | ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | е | ч | а | т | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На ТПУ выдается фискальный отчет в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 5. Сокращенный отчет по номерам записи сменных отчетов приведен на рисунке 6.

Рис.5

Рис. 6

После вывода информации машина возвращается в состояние  режима «Касса».

      - ВЫВОД ОТЧЕТА [3]

С помощью клавиш «-/(» и «+/(» выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальной дате сменного отчета (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 1 |  | Х | Х | - | Х | Х | - | Х | Х |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечной дате сменного отчета (максимум 6 цифр). Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 2 |  | Х | Х | - | Х | Х | - | Х | Х |

Нажать клавишу «ВВ». Если дата 2 меньше даты 1 раздается звуковой сигнал, если больше на индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 3 |  | д | а | т | ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | е | ч | а | т | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На ТПУ выдается фискальный отчет в соответствии с образцом, приведенным на рисунке 7. Сокращенный отчет по датам записи сменных отчетов приведен на рисунке 8.

Рис. 7

Рис. 8

После вывода информации машина возвращается в исходное состояние, режим «Касса».

3.3.1.4 ВЫВОД ОТЧЕТА [4]

C помощью клавиш «-/(» и «+/(»  выбрать необходимый параметр для ввода. На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 4 |  | п | о | л | н | ы | й |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается признак вывода:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Ф | П | 4 |  | п | о | л | н | ы | й |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | е | ч | а | т | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На ТПУ выдается фискальный отчет в соответствии с образцом, приведенном на рисунке 9. Сокращённый полный отчёт по всей фискальной информации приведен на рисунке 10.

Рис. 9

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

## - заводской № машины/№ контрольной ленты

## - текущая дата и время

## - текущий № фискального отчета

## - тип отчета

## - порядковый № фискализации

## - идентификационный № налогоплательщика

## - регистрационный № машины

## - дата фискализации / последний № сменных отчетов

## - общий итог

## - признак фискализации

## - № ЭКЛЗ

## Рис. 10

После вывода информации машина возвращается в исходное состояние режима «Касса».

3.4 Активизация ЭКЛЗ

Если на фискальную машину установлена новая ЭКЛЗ, то необходимо провести ее активизацию. В этом случае при включении  машины на индикаторе высвечивается:

| К | А | С | С | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | , | 0 | 0 |

На ТПУ печатается «ЭКЛЗ неактивизирована». Необходимо нажать клавишу «КР», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | И | Я |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «КЗ», на индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «КЛ». На индикаторе высвечивается:

| К | О | Р | Р | Е | К | Ц | . | П | А | Р | О | Л | Ь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать пароль техника и нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| Э | К | Л | З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | к | т | и | в | и | з | а | ц | и | я |  |  |  |  |  |

Повторно нажать клавишу «ВВ», на ТПУ выдается квитанция в соответствии с рис. 11, на индикаторе высвечивается:

| А | К | Т | И | В | И | З | И | Р | О | В | А | Т | Ь | ? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу ФЦ, происходит активизация ЭКЛЗ, на ТПУ выдается квитанция в соответствии  с рис. 12.

Рис.11

Рис.12

3.5 Вывод отчетов по ЭКЛЗ

Для вывода отчетов по ЭКЛЗ необходимо, в исходном состоянии «Касса», нажать клавишу «КЗ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т | Ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «2В», на индикаторе высвечивается:

| Z | - | О | Т | Ч | Е | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р | О | Л | Ь |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать код блокировки (если он запрограммирован). Введенный код на индикаторе не высвечивается. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного кода с кодом, записанным в РПЗУ. При не сравнении информации раздается звуковой сигнал, разрешается повторный ввод кода блокировки.

Если код блокировки совпал, на индикаторе высвечивается:

| Z | - | О | Т | Ч | Е | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Далее необходимо при помощи клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый отчет по ЭКЛЗ, которые аналогичны фискальным типам отчетов:

ОТЧЕТ ЭКЛЗ1 – отчет по активизациям

ОТЧЕТ ЭКЛЗ2 – отчет по итогам смен по номерам смен в интервале (N1(N2)

ОТЧЕТ ЭКЛЗ3 – отчеты по итогам смен по датам в интервале (d1 (d2)

ОТЧЕТ ЭКЛЗ4С – отчет по сменам по номеру (0-текущая смена)

ОТЧЕТ ЭКЛЗ4П – контрольная лента по номеру смены (0-текущая смена)

ОТЧЕТ ЭКЛЗ5 – запрос документа по № КПК

Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». При входе в режим вывода отчетов ЭКЛЗ2(ЭКЛЗ3 на первой строке высвечивается «ПОЛНЫЙ ?», что соответствует выводу полного отчета за указанный период. Для вывода сокращенного отчета только с результирующими цифрами необходимо нажать клавишу «=», после чего на индикаторе на первой строке появляется слово «СОКРАЩЕННЫЙ ?». Отмена печати запрошенных документов – клавиша «СБ». При срабатывании датчика конца бумаги на индикаторе высвечивается:

№ отчета

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | Х |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | е | т |  | б | у | м | а | г | и | ! |  |  |  |  |  |

необходимо нажать клавишу «ВВ», на ТПУ печатается «Док-т недопечатан! НЕФИСК. ОПЕРАЦИЯ», после чего заново запросить документ.

3.5.1 Вывод отчета ЭКЛЗ1.

С помощью клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нажать клавишу «ВВ». На ТПУ выдается отчет по активизациям  в соответствии с образцом на рис. 13.

Рис.13

После вывода информации ККМ возвращается в исходное состояние режима «Касса».

3.5.2 Вывод отчета ЭКЛЗ2.

С помощью клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | М | Е | Н | А |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальному номеру записи сменного отчета (максимум 4 цифры).  Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».  Нажать клавишу «ВВ».  На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | М | Е | Н | А |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечному номеру записи сменного отчета. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». Нажать клавишу «ВВ». Производится сравнение введенного номера записи с начальным номером записи. Если номер записи меньше – раздается звуковой сигнал. Если больше или равен, на ТПУ выдается отчет в соответствии с образцом, приведенном на рис.14 а. Сокращенный отчет по номерам записи сменных отчетов рис. 14 б.

Рис.14а

После вывода информации ККМ возвращается в исходное состояние режима «Касса».

3.5.3 Вывод отчета ЭКЛЗ3.

С помощью клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее начальной дате сменного отчета . Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 1 |  | Х | Х | - | Х | Х | - | Х | Х |

Нажать клавишу «ВВ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать число, соответствующее конечной дате сменного отчета. Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На индикаторе высвечивается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Т | А |  |  | 2 |  | Х | Х | - | Х | Х | - | Х | Х |

Нажать клавишу «ВВ». Производится анализ введенной конечной даты с начальной датой сменной записи. Если дата более ранняя – раздается звуковой сигнал. Если больше или равна, на ТПУ выдается отчет в соответствии с образцом, приведенном на рис.15 а. Сокращенный отчет по датам записи сменных отчетов рис.15 б.

Рис. 15б

Рис.15а

Рис. 15а

ПРИМЕЧАНИЕ к п.п. 3.5.2 и 3.5.3:

При выводе отчетов ЭКЛЗ2 и ЭКЛЗ3 по произвольно заданному диапазону  номеров смен или дат при превышении допустимых значений для счетчиков ЭКЛЗ возвращает соответствующую ошибку и в документе печатается: «ЭКЛЗ: переполнение документа.». В данном случае рекомендуется повторить запрос с уменьшением запрашиваемого диапазона.

3.5.4 Вывод отчета ЭКЛЗ4.

С помощью клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | О | Л | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать номер необходимой смены и нажать клавишу «ВВ». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На ТПУ выдается контрольная лента по данной смене в соответствии с образцом, приведенном  на рис. 16 а. Для вывода отчета «Итоги смены» необходимо нажать клавишу «=». На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | О | К | Р | А | Щ | Е | Н | Н | Ы | Й | ? |  |  |  |  |

С помощью цифровых клавиш набрать номер необходимой смены и нажать клавишу «ВВ». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ».

Отчет«Итоги смены» приведен  на рис.16 б.

При отсутствии введенного номера отчеты будут запрошены по текущей смене.

#### Рис.16а

Рис.16б

Рис. 16а

После вывода информации ККМ возвращается в исходное состояние режима «Касса».

3.5.5 Вывод отчета ЭКЛЗ5.

С помощью клавиш “+/→” и “-/←” выбрать необходимый параметр для ввода. Выбор параметров производится по кольцу. На индикаторе отображается:

| О | Т | Ч | Е | Т |  | Э | К | Л | З | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С помощью цифровых клавиш набрать номер необходимого документа по КПК и нажать клавишу «ВВ». Сброс ошибочных данных производится нажатием клавиши «СБ». На ТПУ выдается отчет по номеру документа с КПК в  соответствии с образцом, приведенном  на рис. 17.

Рис. 17

После вывода информации ККМ возвращается в исходное состояние режима «Касса».

3.6 Закрытие архива ЭКЛЗ

Закрытие архива ЭКЛЗ происходит в соответствии с п. 3.4 с той разницей, что клавишами «+» и «-», выбирается режим «Закрытие архива» из двух возможных вариантов: «Активизация» или «Закрытие архива». Нажать клавишу «ВВ», на ТПУ печатается квитанция в соответствии с рис. 18.

Рис.18

После нажатия клавиши «ФЦ» машина переходит в исходное состояние, производить на ней можно только операции чтения отчетов ЭКЛЗ или отчетов ФП. На ТПУ выводится квитанция в соответствии с рис. 19.

Рис. 19

3.7 Режим перерегистрации

Данный режим машины проводится в случае перерегистрации машины при смене владельца либо по другим причинам и полностью аналогичен режиму фискализации. При этом должна быть установлена новая ЭКЛЗ.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) | Всего | № | Вход. № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измен. | замен. | новых | аннулир. | листов (страниц) | докум. | сопр. докум. | Подп. | Дата |
|  |  |  |  |  | в докум. |  | и дата |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольно-кассовая машина «АМС-100МК-01». Инструкция налогового | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | инспектора | 29 |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата |

# Text boxes

Рис.14б

- Порядковый № фискализации

- Идентификационный № налогоплательщика

- Регистрационный № машины

- Дата фискализации/последний № сменного отчета

- идентификационный №  налогоплательщика

- регистрационный  № машины

- номер документа / криптографический код

- идентификационный № налогоплательщика

- заводской № машины/№ контрольной ленты

- текущая дата и время

#### - порядковый № фискализации

#### - идентификационный № налогоплательщика

#### - регистрационный № машины

- дата фискализации / последний № сменного отчета

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

- № кассовой машины

- текущий № смены

- дата и время продажи

- № отдела/ цена товара

- общий итог

- внесенная сумма

- размер сдачи

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

- заводской № машины

#### -текущая дата и время

#### - текущий № фискального отчета

- тип отчета

#### - порядковый № фискализации

- идентификационный № налогоплательщика

- регистрационный № машины

- дата фискализации / последний № сменных отчетов

#### - регистрационный № ЭКЛЗ

- дата активизации / последний № сменных отчетов

- признак фискализации (текущий рег. № машины)

- регистрационный № ЭКЛЗ

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

- заводской № машины/ № контрольной ленты

- текущая дата и время

- текущий № фискального отчета

- общий итог

- регистрационный № машины

- № ЭКЛЗ

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

- заводской № машины/ № контрольной  ленты

- текущая дата и время

- текущий № фискального отчета

- записи по которым производится поиск

- порядковый № фискализации

- идентификационный № налогоплательщика

- регистрационный № машины

- дата фискализации/ последний № сменных отчетов

- дата/ № сменного отчета

- приходная сумма (общий сменный итог)

- общий итог

- регистрационный № машины

- № ЭКЛЗ

- название торгующей организации

- заводской № машины/№ контрольной ленты

- текущая дата и время

- даты, по которым производится поиск

- текущая дата / № записи сменного отчета

- приходная сумма (общий сменный итог)

- общий итог

- признак фискализации машины

- № ЭКЛЗ

- название торгующей организации.

- идентификационный № налогоплательщика

- текущая дата и время

- общий итог

#### - текущий регистрационный № машины

- № ЭКЛЗ

- название торгующей организации

- идентификационный № налогоплательщика

- заводской № машины / № контрольной ленты

- текущая дата и время

- текущий № фискального отчета

- тип отчета

- порядковый № фискализации

- идентификационный № налогоплательщика

- регистрационный № машины

- дата фискализации / последний № смены

- дата фискализации / № записи сменного отчета

- приходная сумма (общий итог)

- общий итог

- признак фискализации

- № ЭКЛЗ